## Slide 1
SABOR PAMPEANO
Líneas de Producción y Organización de Planta
Presentación de Procesos Productivos
Ing. Juan Manuel Grasso — Jefe de Operaciones | 08/05/2026

## Slide 2
ORGANIZACIÓN POR TURNOS
☀ TURNO MAÑANA
🥧 TARTAS, TORTILLAS Y EMPANADAS
Encargada: Any
Tartas: 15 variedades (común + integral)
Tortillas de papa y cebolla
Empanadas congeladas (NUEVA LÍNEA)
Amasado en nueva área TACC-free (4×4m)
Horneado → Enfriado → Sellado → Cámara fría → PT
🫙 LÍNEA ROBOQBO — Mermeladas, Hummus y Salsas
Encargadas: Dani + Karen (ambos turnos)
Mermeladas (9), Hummus (8), Patés (6), Salsas
Proceso: ROBOQBO → Llenado → Tapado → Autoclave → QC
Controles: °Brix, PH por lote
Opera mañana Y tarde
🌙 TURNO TARDE
🫙 LÍNEA ROBOQBO (continúa)
Encargadas: Dani + Karen
Misma línea: Roboqbo → Llenado → Tapado → Autoclave → QC
Producción complementaria de conservas/hummus/salsas
🍳 ESCABECHES, ENCURTIDOS Y ACEITUNAS (en olla)
Encargado: Raúl
Proceso: Preparación en OLLA (NO usa Roboqbo) → Llenado → Tapado → Autoclave → QC
Línea independiente, solo turno tarde
Reprocesos frecuentes (falta líquido/aceite)
❄ LIOFILIZADOS
Liofilizadora ORZF-5
Blast Chiller
En implementación
🍽 VIANDAS
Sous vide, Wok, Anafes
Platos preparados
Reactivación pendiente

## Slide 3
LÍNEA TARTAS, TORTILLAS Y EMPANADAS — Flujo de Producción
AMASADORA
SOBADORA
MESADA Corte manual
ARMADO Relleno
HORNOS
ENFRIADORES
SELLADO Vacío
CÁMARA FRÍA
PT
⚙ EQUIPAMIENTO
NUEVA ÁREA TACC-FREE (ampliación 4×4m):
Amasadora + Sobadora sobre mesada 3×0.9m
Rack insumos 4×0.9m (harina, sal, azúcar, manteca)
Empanadora semiautomática + Mesa + Heladera
EN COCINA:
Horno Rational + Pizzero, Enfriadoras, 2 Turbovar
Freidora (papas para tortillas)
📋 PRODUCTOS
TARTAS (15 variedades):
Calabaza, Acelga, Verduras, Caprese, Humita,
Jamón y Queso, Cebolla Caramelizada
+ versiones INTEGRAL de cada una
TORTILLAS: Papa y Ceb. / Papa
EMPANADAS CONGELADAS (NUEVA):
Varios rellenos, venta congelada
📌 NOTAS OPERATIVAS
Área de amasado en ampliación 4×4m (NO en cocina)
Separación física: libre de TACC potencial
Acceso por pasillo (junto a peladero y rompedora)
Cortina tipo carnicería en acceso
Encargada: Any
Empanadas: Armado en área nueva, rellenos desde cocina
Volumen promedio: Tortillas 60-120 uds | Tartas 30-60 uds/var. | Empanadas: A definir según demanda

## Slide 4
LÍNEA ROBOQBO — Mermeladas, Hummus y Salsas (Mañana + Tarde)
ROBOQBO
BOMBA Elevadora
LLENADORA
TAPADORA
AUTOCLAVE
CONTROL DE CALIDAD
LIBERADO/ REPROCESO
PT
⚙ EQUIPAMIENTO
Roboqbo QBO 25-4: Procesadora 25L
Bomba elevadora: Entre Roboqbo y Llenadora
Llenadora: Tolva 60L (Cadec)
RSL 1800P Tapadora (Cadec)
Autoclave a vapor
Compresor 3HP/200L (pliego SP-OC-2026-002)
Aire comprimido para Llenadora + Tapadora + Autoclave
📋 PRODUCTOS (pasan por Roboqbo)
Mermeladas: Frutilla, Durazno, Ciruela, Naranja, Higo,
Tomate, Pera, Zapallo/Manzana, Arándano
Hummus: Tradicional, Ajo, Berenjena, Pimiento,
Remolacha, Zanahoria, Finas Hierbas, Guacamole
Patés: Tomate, Zanahoria, Remolacha, Ceb. Morada
Salsas: Tomate Triturado (940g y 500g)
Cebolla Caramelizada, Cherry Confitado, Frutas en almíbar
📌 IMPORTANTE
Opera en AMBOS TURNOS (mañana y tarde)
Encargadas: Dani + Karen
Raúl NO opera esta línea
Control por lote: °Brix y PH
Tolva LSL 60L = 2+ batches de Roboqbo
Línea más explayada gracias a ampliación
Volumen promedio: Mermeladas 100-300 | Hummus 100-350 | Salsas 80-400 frascos-botellas/día

## Slide 5
ESCABECHES, ENCURTIDOS Y ACEITUNAS — Solo Turno Tarde (en olla)
PREPARACIÓN
COCCIÓN En olla
LLENADO Manual
TAPADO
AUTOCLAVE
CONTROL DE CALIDAD
LIBERADO/ REPROCESO
PT
⚙ EQUIPAMIENTO
Ollas de cocción (NO usa Roboqbo)
Anafes de cocina
Llenado manual en frascos
Tapadora manual o Cadec (según producto)
Autoclave: Compartido con línea Roboqbo
Línea INDEPENDIENTE de la Roboqbo
📋 PRODUCTOS (NO pasan por Roboqbo)
ESCABECHES: Berenjena, Morrones,
Lentejas, Garbanzos, Pallares
ENCURTIDOS: Ajíes en Vinagre (350g y 750g),
Pepinillos en Vinagre, Encurtidos Mixtos
ACEITUNAS: Verdes C/C, S/C, Rellenas,
Negras C/C (frascos y garrafas)
📌 NOTAS CLAVE
Encargado: Raúl (turno tarde exclusivo)
Cocción en olla, proceso artesanal
Reprocesos frecuentes: falta líquido/aceite
Aceitunas: Envasado manual
Comparten Autoclave con línea Roboqbo
Control de calidad antes de liberación
Volumen promedio: Escabeches 100-200 frascos/día | Aceitunas según demanda | Encurtidos 60-150 frascos/día

## Slide 6
LIOFILIZADOS Y VIANDAS — Turno Tarde
❄ LÍNEA LIOFILIZADOS
PREPARACIÓN Corte/Porción
BLAST CHILLER Pre-enfriam.
LIOFILIZADORA ORZF-5
ENVASADO Sellado
CONTROL DE CALIDAD
PT
⚙ EQUIPAMIENTO LIOFILIZADOS
Liofilizadora ORZF-5: 50kg/batch, 24 bandejas (61×58cm), 380V
Blast Chiller: Pre-enfriamiento obligatorio
Ciclos largos: 12-24-48 horas (proceso continuo)
Blast Chiller compartido con Línea Tartas (coordinar)
Control de calidad obligatorio antes de liberación
Estado: Equipamiento adquirido, pendiente instalación
🍽 LÍNEA VIANDAS
PREPARACIÓN
COCCIÓN Sous vide/Wok
ENVASADO
CONTROL DE CALIDAD
PT
⚙ EQUIPAMIENTO VIANDAS
Sous vide grande + chico (60×60 cm)
Wok / Anafes disponibles
Productos: Platos preparados individuales
Control de calidad obligatorio antes de liberación
Estado: Línea pausada, equipamiento disponible

## Slide 7
NUEVA ÁREA DE AMASADO Y EMPANADAS — Ampliación 4×4m
🏗 CONSTRUCCIÓN
Ampliación 4×4m (16 m²) contigua a planta
Acceso por pasillo existente (junto peladero/rompedora)
Paredes y techo: Paneles aislantes sándwich
Piso: Hormigón + epoxi antideslizante
Rejilla lineal acero inox. en suelo (≥3m)
Cortina PVC tipo carnicería en acceso (1m)
A/C frío/calor + Ventilación con filtro al exterior
Iluminación LED estanca IP65 (≥540 lux)
Zócalos sanitarios media caña
Conexión eléctrica desde tablero general + agua
📐 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO
ZONA AMASADO (~4 m²):
Mesada 3×0.9m + Amasadora + Sobadora
RACK INSUMOS (~3.5 m²):
Estantería 4×0.9m: Harina, sal, azúcar,
manteca, huevos, agua, aceite, especias
ZONA EMPANADAS (~4 m²):
Mesa 1.5×0.9m + Empanadora semiautomática
+ 1 Heladera comercial (rellenos)
PILETA + CIRCULACIÓN (~4.5 m²)
📌 VENTAJAS DE ESTA AMPLIACIÓN
✓ Libera espacio en cocina para línea Roboqbo
✓ Amasado fuera de cocina = menos polvo/harina
✓ Potencial área libre de TACC a futuro
✓ Nueva línea de empanadas congeladas
✓ Rompedora en habitación separada adyacente
✓ Acceso independiente por pasillo
Pliego: SP-OC-2026-004
Reemplaza: Mampara SP-OC-2026-003 (cancelada)

## Slide 8
RESUMEN DE PLANTA
☀ TURNO MAÑANA + TARDE (Dani-Karen)
Línea Roboqbo: Mermeladas, Hummus, Salsas, Patés
Proceso: Roboqbo → Llenado → Tapado → Autoclave → QC
Opera ambos turnos sin asignación fija
☀ TURNO MAÑANA (Any)
Tartas y Tortillas (15 variedades + integrales)
Empanadas Congeladas (NUEVA LÍNEA)
Amasado en nueva área 4×4m (fuera de cocina)
🌙 TURNO TARDE (Raúl)
Escabeches/Encurtidos/Aceitunas EN OLLA
Cocción artesanal, independiente de Roboqbo
Liofilizados y Viandas (en implementación)
🏗 PROYECTOS EN CURSO
Ampliación 4×4m área amasado/empanadas (SP-OC-2026-004)
Compresor 3HP (SP-OC-2026-002)
Liofilizadora ORZF-5 (instalación pendiente)
Formulario Web App para registro digital